## Slide 1
Bajo perturbaciones. o1ini, Angulo de operación inicial
El RMSE del controlador PID mantiene una forma consistente a lo largo del dominio angular, presentando únicamente un desplazamiento de la curva en función de la referencia. Esto evidencia un comportamiento estructuralmente estable pero dependiente del punto de operación.
o1ini: (-90°, 0°, 90°)
Pitch, Roll =0°, do1ini= 0°, Retardo=0ms
TFM – Master Inteligencia Artificial – Control Monoarticular aplicado en manipuladores móviles utilizando aprendizaje por refuerzo – Ricardo Enrique Sarabia Palacio

## Slide 2
Bajo perturbaciones. o1ini, Angulo de operación inicial. o1sp=45°
Rank | Sweep Val | O1_final | Mp [°] | Mp[%] | T[s] | e_ss_abs[°] | RMSE[°] | ITAE[°s] | Tr[s] | Iosc | U_peak | U_rms | U_energy | U_abs | U_TV
1 | 90.00 | 45.72 | 45.00 | 100.00 | 5.44 | 0.72 | 12.32 | 28.38 | 0.00 | 74.00 | 161.01 | 23.60 | 147.62 | 3.21 | 163.67
2 | 0.00 | 44.28 | -0.72 | -1.60 | 5.44 | 0.72 | 12.32 | 28.38 | 0.89 | 74.00 | 161.01 | 23.60 | 147.62 | 3.21 | 163.67
3 | -90.00 | 47.82 | 2.82 | 6.27 | 6.00 | 2.82 | 46.27 | 85.61 | 0.52 | 34.00 | 483.02 | 84.64 | 1364.64 | 10.24 | 488.13
La variación en la posición inicial impacta el error y el transitorio, pero el sistema mantiene un comportamiento estable y convergente.

## Slide 3
El retardo de señal no modifica la dinámica estructural del PID, pero sí penaliza su desempeño en todo el dominio angular, elevando el RMSE y evidenciando su sensibilidad inherente a retrasos en el lazo de control.
Bajo perturbaciones. Retardo de señal
Retardo: (0, 10, 20)[ms]
Pitch, Roll =0°, o1ini= 0°, do1ini= 0°
TFM – Master Inteligencia Artificial – Control Monoarticular aplicado en manipuladores móviles utilizando aprendizaje por refuerzo – Ricardo Enrique Sarabia Palacio

## Slide 4
Bajo perturbaciones. Retardo de señal. o1sp=45°
Rank | Sweep Val | O1_final | Mp [°] | Mp[%] | T[s] | e_ss_abs[°] | RMSE[°] | ITAE[°s] | Tr[s] | Iosc | U_peak | U_rms | U_energy | U_abs | U_TV
1 | 0.00 | 44.28 | -0.72 | -1.60 | 5.44 | 0.72 | 12.32 | 28.38 | 0.89 | 74.00 | 161.01 | 23.60 | 147.62 | 3.21 | 163.67
2 | 0.02 | 44.77 | -0.23 | -0.51 | 3.65 | 0.23 | 13.91 | 21.55 | 0.83 | 29.00 | 161.01 | 24.37 | 148.22 | 3.16 | 163.23
3 | 0.01 | 44.40 | -0.60 | -1.33 | 5.22 | 0.60 | 14.18 | 30.23 | 0.88 | 67.00 | 161.01 | 24.15 | 148.06 | 3.31 | 163.24
El retardo de señal introduce variaciones leves en el desempeño, sin afectar significativamente la estabilidad ni la precisión del controlador PID

## Slide 5
A diferencia de otros factores, la velocidad inicial no solo desplaza, sino que distorsiona el RMSE, revelando una dependencia crítica del PID respecto al estado inicial del sistema.
Bajo perturbaciones. do1ini. Velocidad angular inicial.
do1ini= (-0.5, 0, 0.5) [rad/s]
Pitch, Roll =0°, o1ini= 0°, Retardo=0ms
TFM – Master Inteligencia Artificial – Control Monoarticular aplicado en manipuladores móviles utilizando aprendizaje por refuerzo – Ricardo Enrique Sarabia Palacio

## Slide 6
Bajo perturbaciones. do1ini. Velocidad angular inicial. o1sp=45°
Rank | Sweep Val | O1_final | Mp [°] | Mp[%] | T[s] | e_ss_abs[°] | RMSE[°] | ITAE[°s] | Tr[s] | Iosc | U_peak | U_rms | U_energy | U_abs | U_TV
1 | 3.14 | 45.83 | 2.38 | 5.29 | 5.76 | 0.83 | 10.92 | 24.82 | 0.36 | 25.00 | 161.01 | 27.04 | 138.73 | 3.05 | 172.59
2 | 0.00 | 44.28 | -0.72 | -1.60 | 5.44 | 0.72 | 12.32 | 28.38 | 0.89 | 74.00 | 161.01 | 23.60 | 147.62 | 3.21 | 163.67
3 | -3.14 | 45.43 | 0.43 | 0.95 | 2.07 | 0.43 | 18.46 | 22.37 | 0.75 | 17.00 | 161.01 | 28.23 | 167.34 | 4.47 | 168.83
La velocidad angular inicial presenta el mayor impacto, generando cambios significativos en el error, sobreimpulso y esfuerzo de control.

## Slide 7
Influencias de las perturbaciones en plataforma plana
Evaluación PID – Plataforma plana
o1ini: (-90, 0 , 90) [°]
Retardo: (0, 0.01, 0.02) [ms]
do1ini: (-0.5, 0, 0.5)[rad/s]
El análisis conjunto revela que, aunque la forma del comportamiento del PID se conserva, su desempeño no es robusto: el error depende del ángulo de referencia, se degrada con retardos y se ve fuertemente afectado por el estado inicial